## Slide 1: LeistungsPrüfungBrandDienst
LPR-BD

## Slide 2
Gültig ab 01.01.2018

## Slide 3
Zielsetzung
Vertiefung und Erhaltung der Kenntnisse der Tätigkeiten in der Löschgruppe/Tanklöschgruppe
festgelegten Abläufe und Tätigkeiten stellen eine von mehreren Einsatzmöglichkeiten
Qualitätskontrolle des Ausbildungsstandes
Keine Bestzeiten, sondern exakte Arbeit mit eigenem Fahrzeug und Gerät

## Slide 4
Stufen
Die Abnahme der Branddienstleistungsprüfung erfolgt in drei Stufen und wird NASS durchgeführt:
Stufe I, Bronze:
Die Funktionen werden von der Gruppe festgelegt, die Eintragung erfolgt bereits in der Anmeldeliste.
Der Umfang der LPR-BD umfasst die komplette Durchführung eines Löschangriffes von der Wasserentnahmestelle bis zum Brandobjekt in einem Sollzeitfenster mit max. 45 Fehlerpunkten.
Wartezeit auf Stufe II, Silber 2 Jahre (Tol. 2 Wochen)

## Slide 5
Varianten der Wasserentnahmestellen
In allen Varianten sind folgende Wasserentnahme- stellen möglich,
offene Wasserentnahmestelle
(Bach, Teich, Löschwasserbehälter, Löschbrunnen,..)
Überflurhydrant oder Unterflurhydrant
Zum Erwerb des LA der Stufe I Bronze muss die Gruppe 1:8 als Wasserentnahmestelle eine offene Wasserentnahmestelle verwenden!
Die Gruppe 1:6 soll bei Stufe 1 ebenso eine offene West. verwenden!

## Slide 6
Varianten der Leistungsprüfung
Löschgruppe 1:8:
Heckenbrand mit Ausbreitungsgefahr
Holzstapelbrand mit großer Wärmestrahlung
Flüssigkeitsbrand (nur wenn Schaumausrüstung und Atemschutzausrüstung im Fahrzeug vorhanden ist!)
Tanklöschgruppe 1:6:
Heckenbrand mit Ausbreitungsgefahr
Zimmerbrand im Erdgeschoss (ohne Zubringleitung)
Flüssigkeitsbrand
Die Variante wird vom GRKDT vor Beginn gezogen

## Slide 7
Voraussetzungen
Für alle Teilnehmer
- aktives Feuerwehrmitglied aus einer Feuerwehr
- Grundlehrgang
Funklehrgang erwünscht
Erste-Hilfe-Ausbildung von 16 Stunden

## Slide 8
Für den Gruppenkommandanten
Zusätzlich
Gruppenkommandantenlehrgang
Für den Maschinisten
Zusätzlich
Maschinisten– oder TLF- Lehrgang oder Maschinistengrundausbildung
die erforderliche Lenkerberechtigung für das entsprechende Fahrzeug
Voraussetzungen

## Slide 9
Für Atemschutzgeräteträger
Atemschutzlehrgang oder Atemschutzgeräteträgerausbildung
Bei der Tanklöschgruppe 1:6 muss die Mannschaft (ME, 1, 2, 3, 4) aus mindestens 3 Atemschutzgeräte- trägern bestehen.
Bei der Löschgruppe 1:8 muss die Mannschaft (ME, 1, 2, 3, 4, 5, 6) aus mindestens 2 Atemschutz- geräteträgern bestehen.
Voraussetzungen

## Slide 10
Zur Leistungsprüfung werden nachfolgende Einsatzfahrzeuge zugelassen.
wasserführende Fahrzeuge (Besatzung 1:6): TLF, RLF, ULF, SLF
nicht wasserführende Fahrzeuge (Besatzung 1:8): Basisfahrzeug B1, KLF, KLF-Logistik, KLF-KAT, LF, LFA, LFB.
Bei KLF-Logistik und KLF-Kat ist auch wenn im Fahrzeug weniger als 9 Sitzplätze vorhanden sind trotzdem in Löschgruppestärke 1:8 zu arbeiten
Voraussetzungen

## Slide 11
Für die Abnahme der Leistungsprüfung ist ein vom allgemeinen Verkehr freier, möglichst ebener Platz (ca. 100 x 8m) mit Zugang zu einer Wasserentnahmestelle, im Gemeindegebiet der jeweiligen Feuerwehr zu wählen.

## Slide 12
Vorbereitung für eine Abnahme
1. Festlegung der Stärke der Gruppe
1:8 oder 1:6
2. Auswahl der Wasserentnahmestelle
    Offene Wasserentnahmestelle oder Hydrant
3. Einüben der übrig gebliebenen 3 Szenarien
    Üben der jeweiligen 3 Varianten lt. Richtlinie
4. Anmeldung der Abnahme
    Termin mit BFK bzw. HAW Rossdorfer, dann Anmeldung über syBOS, …

## Slide 13
 | Löschgruppe 1:8 |  | 
 | offene Wasserentnahme |  | Hydrant
Heckenbrand | 1.1. |  | 1.4.
Holzstapelbrand | 1.2. |  | 1.5.
Flüssigkeitsbrand | 1.3. |  | 1.6.
 | Tanklöschgruppe 1:6 |  | 
 | Hydrant | Offene Wasserentnahme* | 
Heckenbrand | 2.1. | 2.4. | 
Zimmerbrand | 2.2. | 2.5. | 
Flüssigkeitsbrand | 2.3. | 2.6. | 
*Versorgung mit Stromerzeuger und Tauchpumpe
Festlegung der Stärke der Gruppe 1:8 oder 1:6

## Slide 14
Gruppe 1:8
 | Löschgruppe 1:8 | 
 | offene Wasserentnahme | Hydrant
Heckenbrand | 1.1. | 1.4.
Holzstapelbrand | 1.2. | 1.5.
Flüssigkeitsbrand | 1.3. | 1.6.
Auswahl der Wasserentnahmestelle

## Slide 15
Gruppe 1:8
Offene Wasserentnahmestelle (=Anhang 1A der RL)
 | Löschgruppe 1:8
 | offene Wasserentnahme
Heckenbrand | Variante 1.1. aus Anhang 1A der Richtlinie
Holzstapelbrand | Variante 1.2. aus Anhang 1A der Richtlinie
Flüssigkeitsbrand | Variante 1.3. aus Anhang 1A der Richtlinie
Daraus ergebene 3 Varianten
Die genaue Ablaufbeschreibung der Varianten sind den Anhängen zur Richtlinie Leistungsprüfung Branddienst zu entnehmen.

## Slide 16
Gruppe 1:8
Offene Wasserentnahmestelle (=Anhang 1A der RL)
Varianten 1.1 bzw. 1.2 bzw. 1.3 im Anhang 1A der Richtlinie
Daraus ergebene 3 Varianten

## Slide 17
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle
Antreten zur Leistungsprüfung
Ziehen des Alarmfax (verdeckt)
Ablauf einer Abnahme

## Slide 18
Ablauf einer Abnahme
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle
Antreten zur Leistungsprüfung
Überprüfung persöhnl. Daten, Ausrüstung, …

## Slide 19
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle
Antreten zur Leistungsprüfung
Überprüfung pers. Daten, Ausrüstung, …
Gerätekunde
Ablauf einer Abnahme

## Slide 20
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle
Antreten zur Leistungsprüfung
Überprüfung pers. Daten, Ausrüstung, …
Gerätekunde
Übergabe des Alarmfax (=Variante) an Grkdt
  Heckenbrand
  Holzstapelbrand
  Flüssigkeitsbrand
Ablauf einer Abnahme

## Slide 21
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle
Antreten zur Leistungsprüfung
Überprüfung pers. Daten, Ausrüstung, …
Gerätekunde
Übergabe des Alarmfax (=Variante) an Grkdt
Lagebilder zu Szenario „Heckenbrand“ (auf Schaummittelkanister)
Ablauf einer Abnahme
Gefährdetes Objekt
Brandobjekt

## Slide 22
Darstellung der Lage am Ende des Abnahmeplatzes

## Slide 23
Führung der Löschgruppe
Erkundung der Lage (Aufgabenstellung + Befragung)
Erkundung der Brandlage (bei Schaummittelkanistern)
Erteilung der Befehle und Kommandos
Gruppenkommandant
Aufgaben der Gruppenmitglieder bei der Abnahme
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle, Heckenbrand

## Slide 24
Nachrichten- und Befehlsübermittlung (Lagemeldung an Florian/Feuerwehr)
Bedienung des Handfunkgerätes
Arbeitet auf Weisung des Gruppenkommandanten
Melder
Aufgaben der Gruppenmitglieder bei der Abnahme
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle, Heckenbrand

## Slide 25
Startet FZG, schaltet Blaulicht, Warnblink- anlage, Licht, wenn vorhanden Verkehrsleit- einrichtung und Nahumfeldbeleuchtung ein
Bestimmt Standort der TS, gibt Anzahl der benötigten Saugschläuche bekannt
bedient das KFZ und die TS
Wissensstandsüberprüfung - Maschinistenausbildung
(Dichtheitsprüfung - Trockensaugprobe)
Maschinist
Aufgaben der Gruppenmitglieder bei der Abnahme
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle, Heckenbrand

## Slide 26
stellt Zubringleitung (1. + 2. B-Länge) her
setzt Verteiler
nimmt das 1. Rohr vor (3-C-Längen) lt. Angriffsbefehl
Angriffstrupp
Aufgaben der Gruppenmitglieder bei der Abnahme
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle, Heckenbrand

## Slide 27
Bringt gemeinsam mit S-TR TS in Stellung
stellt die Wasserversorgung gemeinsam mit Schlauchtrupp her
nimmt das 2. Rohr vor (3-C-Längen) lt. Angriffsbefehl
Wassertrupp
Aufgaben der Gruppenmitglieder bei der Abnahme
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle, Heckenbrand

## Slide 28
sichert die Einsatzstelle ab
Bringt gemeinsam mit W-TR TS in Stellung
stellt die Wasserversorgung gemeinsam mit W-TR her
stellt Zubringleitung beginnend mit 3. B-Länge fertig
besetzt und bedient den Verteiler
stellt die Schlauchaufsicht sicher
Schlauchtrupp
Aufgaben der Gruppenmitglieder bei der Abnahme
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle, Heckenbrand

## Slide 29
Endaufstellung bei „Wasser Halt“
Aufgaben der Gruppenmitglieder bei der Abnahme
Beispiel: Gruppe 1:8, offene Wasserentnahmestelle, Heckenbrand

## Slide 30
Bewerterteam
Die Bewertergruppe besteht aus einem Hauptbewerter, einem Bewerter 1 einem Bewerter 2, und einem Bewerter 3.
Jeder Bewertergruppe sollen 1 - 2 Reservebewerter zur Verfügung stehen.
Die Bewerter müssen Führungsdienstgrade oder höhere Feuerwehrfunktionäre sein.
Bewerter und Hauptbewerter müssen die jeweils höchste Stufe des Branddienst-Leistungsabzeichen besitzen.
Zur Ausübung der Bewertertätigkeit müssen alle den Bewerterlehrgang LPR-BD absolviert haben.

## Slide 31
Die Hauptbewerter werden vom Landes-Feuerwehrkommandanten über Antrag des Bezirks-Feuerwehrkommandanten bestellt bzw. abberufen.
Die Bewerter 1, 2 und 3 werden durch den Bezirks-Feuerwehrkommandanten bestellt.
Bewerterteam

## Slide 32
Hauptverantwortlich für die Brandienstleisungsprüfung
im Bezirk Schärding,
Organisation und Hauptbewerter
HAW Anton ROSSDORFER

## Slide 33: Bewerter Abschnitt Engelhartszell
HBW OAW Ernst HUBER
BW OAW Florian HUBER
BW HBM Martin JOBST
BW OLM Ralf KREUZER
BW OBI Reinhard STUHLBERGER

## Slide 34: Bewerter Abschnitt Raab
HBW OAW Peter GRÜBLER
BW BI Patrik KLEINPÖTZL
BW OBI Wolfgang REITBÖCK
BW AW Andreas BACHSCHWELLER
BW OBI Reinhard RINGER
BW HBM Markus STRASSL

## Slide 35: Bewerter Abschnitt Schärding
HBW ABI Johannes VERONER
BW HBI Josef GATTERMANN
BW BI Franz HAAS
BW OBM Florian REITINGER
BW OAW Friedrich SALLETMAIR
BW HBI Thomas STRASSER

## Slide 36
Ausbildungsunterlagen
Alle Varianten sind in der Richtlinie Leistungsprüfung Branddienst mit ihren Anhängen ausführlich beschrieben

## Slide 37
Download der Richtlinie Leistungsprüfung Branddienst
www.ooelfv.at